560MC-S单角度（60°）光泽仪主机操作说明

操作步骤：

- 将光泽仪主机带有“↘↗”的一面对准校准板带有“↘↗”一面嵌入（此举可保证光泽仪主机能准确无误对准校准板）；

- 按下光泽仪主机的红色按钮（唯一的开关键），按下后即刻放开，此时光泽仪主机会自动校准，其显示屏将会显示出一连串的英文字母（代码）和数字；

- 待到显示屏显示出的英文字母（代码）和数字稳定之后，再次按下光泽仪主机的红色按钮（唯一的开关键），此时光泽仪主机显示屏将会显示“CD  0.0”、接着是“C  --.-（此数值为校准板标准值，而每部仪器及其所配套的校准板的数值都不一样）”、再下来就是“CC --.-（此数值为光泽仪主机测得的校准板实际值，两者会有一定的差值）”

- 待到上述英文字母（代码）和数字显示完毕后，即可将光泽仪主机从校准板上取出；

- 将光泽仪主机放置在平板样品上即可测量；

- 若出现“E2”、“E4”、“E4C”、“E5”的提示，则表示校准出现了错误或测试灯已经熄灭，需重新校准；

- 如果这样就请重新操作“步骤一、二、三、四”即可。

软件的操作规程：

- 先由http://www.erichsen.de/英文版的“download”找到

| PICOGLOSS II 560MC |
| --- |
| 11.04.2005: | Software for PICOGLOSS II 560 MC (V1.0) |
| 13.04.2005: | Demo Software for PICOGLOSS II 560 MC (V1.0) |
| 20.04.2005: | Installation instructions for USB driver (Windows 2000/XP) |
| 20.04.2005: | USB driver for PICOGLOSS II 560 MC (V1.0) |

- 直接点击

| 20.04.2005: | USB driver for PICOGLOSS II 560 MC (V1.0) |
| --- | --- |

和

| 11.04.2005: | Software for PICOGLOSS II 560 MC (V1.0) |
| --- | --- |

- 下载完后先安装“USB”的驱动程序，再将Picogloss II软件安装好，把560MC-S光泽计的电池取下来,用数据线连接到电脑上，启动Picogloss II软件，此时会显示560MC-S的电脑编号及软件版本号。

- 选择测试模式，即可测量，可选择存储到Excel文档的方法进行统计。